## Slide 1: Fundição
Georgia Cavalli e Maria Eduarda Quissini Dias
Introdução à Engenharia Mecânica | EMC | Centro Tecnológico 2017-1

## Slide 2: O que é?
Material líquido  Molde  Solidificação  Peça

## Slide 3: Vantagens
Simplicidade;
Economia;
Grande escalas;
Peças de geometria complexa.

## Slide 4: Desvantagens
Elevadas tensões residuais;
Microporosidade;
Variações de tamanho de grão;
Menos resistência e ductilidade.

## Slide 5: Fabricação
1) Fabricação do modelo;
2) Confecção do molde;
3) Fabricação do macho
4) Drenos;
5) Fusão;
6) Vazamento;
7) Esfriamento e solidificação;
8) Desmoldagem;
9) Rebarbação;
10) Acabamento e limpeza.

## Slide 6: Fabricação
1) Projeto do Modelo
Construção de um modelo com o formato aproximado da peça a ser fundida. Pode ser feito de madeira, alumínio, aço, resina plástica e até isopor.
2) Confecção do Molde
O molde é o dispositivo onde o metal fundido será despejado para a obtenção da peça desejada. Geralmente é composto de areia e aglomerantes.

## Slide 7: Fabricação
3) Fabricação do macho
Macho é o dispositivo que tem a finalidade de formar os vazios, furos e reentrâncias da peça. São dispostos nos moldes antes que eles sejam fechados para receber o metal líquido.
4) Drenos
Os drenos são pequenas “sobras” na feitura dos moldes de fundição para que seja possível expulsar o ar e possíveis contaminações após o material fundido preencher as cavidades.

## Slide 8: Fabricação
5) Fusão
É a etapa em que os metais ou ligas metálicas passam do estado sólido para o estado líquido.
6) Vazamento
É o enchimento do molde com o metal fundido.

## Slide 9: Fabricação
7) Esfriamento e solidificação
É a etapa mais crítica do processo, já que um esfriamento excessivamente rápido pode provocar tensões mecânicas na peça.
8) Desmoldagem
É a retirada da peça já solidificada do molde, podendo ser realizada manualmente ou por processos mecânicos.

## Slide 10: Fabricação
9) Rebarbação
É a retirada dos canais de alimentação, massalotes e rebarbas que se formam durante a fundição.
10) Acabamento e Limpeza
É realizada para a retirada das incrustações de areia e pontas da peça.

## Slide 11: RESUMO

## Slide 12: Outros métodos de fundição

## Slide 13: Moldagem em Casca/Shell molding
Molde em areia sobre um modelo de metal;
Menor quantidade de material;
Melhor acabamento;
Processo mais caro que o convencional.

## Slide 14: Fundição por Cera perdida

## Slide 15: Fundição por Cera Perdida
As vantagens desse processo é que podem ser produzidas várias peças em série com alto grau de detalhamento e praticamente acabadas;
A desvantagem é que o tamanho das peças é limitado.

## Slide 16: Fundição por Injeção
Metal é bombeado para dentro do molde;
Matriz é resfriada com água;
Resfriamento mais rápido;
Maior detalhamento;
Excelente acabamento;
Moldes necessitam de maior resistência.

## Slide 17: Fundição por Centrifugação
Molde permanece girando;
Vazamento mais eficiente;
Mais caro que o processo normal;
Usado para fabricação de tubos.

## Slide 19: Processos Complementares
Conformação mecânica;
Usinagem;
Soldagem;
Cortes de canais;
Tratamento térmico.

## Slide 20: Fundições em SC
CRM Fundições de Metais – São José;
Precicast Fundição de Precisão – São José;
Fundição Biguaçu – Biguaçu;
Fundição Hernandez de Itajaí – Itajaí;
Tupy S.A – Joinville.

## Slide 21
OBRIGADA PELA ATENÇÃO!