## Slide 1: ELEMENTOS DE MÁQUINAS
  Alunos: João Pedro Amorim
  Thomas Michel Grasmuk
  Período: 2019-2

## Slide 2: DEFINIÇÃO
São as peças que, em conjunto, formam os componentes elementares de uma máquina ou um mecanismo.

## Slide 3: CLASSIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE MÁQUINAS:
Elementos de Fixação;
Elementos de Apoio;
Elementos de Vedação;
Elementos de Transmissão;
Elementos Elásticos.

## Slide 4: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
São os elementos que unem duas ou mais peças;
Rebite;
Pino;
Contrapino/Cupilha;
Parafuso;
Porca;
Arruela;
Anel elástico;
Cavilha;
Chaveta.

## Slide 5: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Costumam ser os componentes mais frágeis de uma máquina;
Ao se projetar um sistema deve-se evitar tensões acumuladas nas peças para não causar ruptura por fadiga de material.

## Slide 6: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Ruptura por fadiga de material:
Queda de resistência ou enfraquecimento do material devido a tensões e constantes esforços;
Pode acontecer em qualquer estrutura;

## Slide 7: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Os elementos de fixação podem ser divididos em:
União Móvel;
União Permanente.

## Slide 8: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
União Móvel:
São elementos de fixação que podem ser montados e desmontados sem causar dano às peças.
Ex: União com parafuso, porca e arruela.

## Slide 9: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
União Permanente:
São os elementos de fixação que não podem ser desmontados.
Ex: União por rebite e solda.

## Slide 10: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Rebite
Composto por um eixo cilíndrico e uma cabeça que pode ter vários formatos;
Fabricado geralmente em aço, alumínio, cobre ou latão;
Unem permanentemente peças ou chapas;
Encontrado em estruturas metálicas de reservatórios, caldeiras, máquinas, navios e aviões.

## Slide 13: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Pino
Une peças articuladas, uma das peças pode se movimentar por rotação.

## Slide 14: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Contrapino/Cupilha
Formado por arame ou haste fina que é dobrado formando uma cabeça circular e duas pernas de tamanho diferente;
Sua função principal é travar outros elementos de máquinas como porcas;

## Slide 16: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Parafuso
Possui corpo cilíndrico roscado com cabeça de forma variada;
São utilizados na união não permanente de peças.

## Slide 17: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Porca
Pode possuir forma de prisma, cilindro ou outras com furo roscado onde é atarraxado o parafuso.

## Slide 18: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Arruela
Disco de metal com furo no meio por onde passa o parafuso.

## Slide 19: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Anel Elástico
Impede o deslocamento dos eixos;
Limita o posicionamento de uma peça que desliza pelo eixo.

## Slide 20: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Cavilha
Une peças não articuladas entre si;
Possuem entalhes externos que fazem com que o conjunto não se movimente.

## Slide 21: ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
Chaveta
Corpo em forma de prisma, pode ter faces paralelas ou inclinadas;
Pode ser elemento de fixação ou transmissão.

## Slide 22: ELEMENTOS DE APOIO
São acessórios auxiliares para o funcionamento de máquinas.
Buchas;
Guias;
Mancais;
Rolamentos.

## Slide 23: ELEMENTOS DE APOIO
Buchas
Reduzem o atrito e vibrações;
Evita choques;
Apoiam o eixo.

## Slide 24: ELEMENTOS DE APOIO
O atrito é um problema desde que se passou a usar transportes com rodas e eixos;
Persistiu com a introdução de rodas de aço;
A solução foi colocar um anel de metal entre as rodas e o eixo.

## Slide 25: ELEMENTOS DE APOIO
Guias
Mantém a direção de uma peça em movimento;
Uma máquina geralmente trabalha com um conjunto de guias chamado barramento, estes que variam conforme a função que exerce.

## Slide 26: ELEMENTOS DE APOIO

## Slide 27: ELEMENTOS DE APOIO
Buchas-Guia
Posicionam as ferramentas na hora de fazer um furo.

## Slide 28: ELEMENTOS DE APOIO
Mancais
Projetados para dar sustentação a um eixo enquanto ele rotaciona;
Dividem-se em:
Mancais de Deslizamento;
Mancais de Rolamento.

## Slide 29: ELEMENTOS DE APOIO
Mancais de Deslizamento
Possuem uma bucha fixada no suporte;
Muito usada em máquinas pesadas e elementos de baixa rotação.

## Slide 31: ELEMENTOS DE APOIO
Mancais de Rolamento.
Indicado para projetos que necessitam de maior velocidade e menor atrito;
Requer pouca lubrificação;
Não desgasta o eixo e evita grande folga no decorrer do uso.

## Slide 33: ELEMENTOS DE APOIO
Rolamento
Permite o movimento relativo controlado entre duas ou mais partes;
É contido por anéis que facilitam o movimento com pouca resistência ao deslizamento.

## Slide 34: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Tem a função de armazenar energia assim como absorver ou amortecer choques e vibrações.
Possuem a capacidade de sofrer grandes deformações e voltar ao seu estado inicial.
Ex: Molas

## Slide 35: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Formas de Uso
Armazenamento de energia;
Amortecimento de choques;
Distribuição de cargas;
Limitação de vazão;

## Slide 36: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Tipos de Molas
Forma geométrica
Esforço suportado

## Slide 37: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Forma Geométricas
Molas Helicoidais
Molas Planas

## Slide 38: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Esforço suportado
Mola de tração
Mola de compressão
Mola de torção

## Slide 39: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Molas Helicoidais

## Slide 40: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Molas Helicoidais

## Slide 41: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Molas Planas
SIMPLES
PRATO
FEIXE DE MOLAS
ESPIRAL

## Slide 42: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Molas Planas - Simples

## Slide 43: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Molas Planas - Prato

## Slide 44: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Molas Planas - Espiral

## Slide 45: ELEMENTOS ELÁSTICOS
Molas Planas – Feixe de Molas

## Slide 46: ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Vedação é o processo empregado para impedir a passagem, de maneira estática ou dinâmica, de líquidos, gases e sólidos particulados (pó) de um meio para outro.
Estes elementos são também conhecidos como juntas, retentores, gaxetas e guarnições.

## Slide 47: ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Tipos de Junções
Em relação as partes a serem vedadas são classificados entre junções fixas e junções móveis.

## Slide 48: ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
JUNÇÕES FIXAS
Direta
Indireta

## Slide 49: ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
JUNÇÕES FIXAS
Direta
Vedação em Ogiva
Vedação em Faca
Vedação Cônica

## Slide 50: ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
JUNÇÕES FIXAS
Indireta
Guarnições

## Slide 51: ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
JUNÇÕES MÓVEIS

## Slide 52: ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Devem ser adequados á:
Temperatura
Acabamento das peças
Pressão
Estado Físico

## Slide 53: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
Com esses elementos são montados sistemas de transmissão que transferem potência e movimento a um outro sistema
Modos de transmissão:
Forma
Atrito

## Slide 54: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
Modos de Transmissão

## Slide 55: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
EIXOS E ÁRVORES
Fixos
Giratórios

## Slide 56: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
EIXOS E ÁRVORES

## Slide 57: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
ROSCAS

## Slide 58: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
ROSCAS

## Slide 59: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
ENGRENAGENS
Coroa
Pinhão

## Slide 60: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
ENGRENAGENS

## Slide 61: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
Engrenagens Cilíndricas
De dentes Retos ou Helicoidais

## Slide 62: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
Engrenagens Cônicas

## Slide 63: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
Cremalheira

## Slide 64: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
CORREIAS E POLIAS

## Slide 65: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
CORREIAS DENTADAS

## Slide 66: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
Correntes

## Slide 67: ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO
Correntes

## Slide 68: Dúvidas?

## Slide 69: BIBLIOGRAFIA
Elementos de Fixação:
https://www.youtube.com/watch?v=1OKNlSvCZi0
https://metalica.com.br/para-entender-os-elementos-de-fixacao-2/
Elementos de Apoio:
https://www.youtube.com/watch?v=ZIlcJ0clxxY&list=PLXw1uvpFO3lx_sVKwXX_7V1-WeI7SAC-D&index=14
https://essel.com.br/cursos/material/01/ElementosMaquinas/14elem.pdf
https://www.ggbearings.com/pt/mancais

## Slide 70: BIBLIOGRAFIA
Elementos de Vedação: https://www.youtube.com/watch?v=3T75HhJqxjE
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ctism/cte/wp-content/uploads/sites/413/2018/12/01_elementos_maquina.pdf
Elementos Elásticos: https://www.youtube.com/watch?v=skM-hPGqKcw
https://essel.com.br/cursos/material/01/ElementosMaquinas/21elem.pdf
http://www.abraman.org.br/arquivos/72/72.pdf
Elementos de Transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=N
http://professor.luzerna.ifc.edu.br/charles-assuncao/wp-content/uploads/sites/33/2016/07/Apostila-Elementos-de-M%C3%A1quina-SENAI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=46Fm7oBye-I
http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TMEC038/Prof.Walter_Kapp/TM245/Slides/Eixos_e_arvores_AULA_1.pdf